СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НОВОБЕЙСУГСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ	4

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

Раздел 2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	9

Раздел 3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	12

Раздел 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	13

Раздел 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……..	18

Раздел 6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	20

Раздел 7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	21

Раздел 8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ………………………………………………………………………………….……...22

Раздел 9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	24

Раздел 10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	25

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Новобейсугского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданного Администрацией Новобейсугского сельского поселения.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Проект генерального плана Новобейсугского сельского поселения, разработанный ООО «Институт территориального планирования «Град» в 2009 г.;

- Техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на период до 2030 года.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НОВОБЕЙСУГСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Новобейсугское сельское поселение – муниципальное образование в Выселковском районе Краснодарского края.

С 1 января 1967 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года вновь был образован Выселковский район, в состав которого вошел и Новобейсугский сельский Совет.

Постановлением главы администрации Выселковского района Новобейсугский сельский Совет в 1992 году был переименован в Новобейсугский сельский округ.

В 2005 году постановлением главы администрации муниципального образования Выселковский район Новобейсугский сельский округ был переименован в Новобейсугское сельское поселение муниципального образования Выселковский район.

Постановлением главы администрации муниципального образования Выселковский район Краснодарского края от 30 ноября 2005 года и Постановление главы Новобейсугского сельского поселения Выселковского района от 30 ноября 2005 года была ликвидирована администрация Новобейсугского сельского поселения муниципального образования Выселковский район.

1 января 2006 года вновь образовано муниципальное образование Новобейсугское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район.

Административный центр сельского поселения – станица Новобейсугская. Станица расположена в верховьях Левого Бейсужка (приток Бейсуга), в 30 км юго-восточнее районного центра – станицы Выселки.

Новобейсугское сельское поселение расположено в южной части Выселковского района. Территория поселения граничит на востоке с Тбилисским районом, на юге с Усть-Лабинским районом. На западе имеет общую границу с Бейсужекским сельским поселением, на севере с Бузиновским и Новомалороссийским сельскими поселениями.

Общая площадь территории сельского поселения составляет 16 тысяч гектаров, из них земли сельхозназначения – 13 тысяч 909 гектаров, фонд перераспределения земель – 1 тысяча 882 гектара, земли населенного пункта – 1 тысяча 635 гектара. Численность населения на 01.01.2014 – 3310 человек.

По территории сельского поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения «х. Бейсужек Второй – станица Новобейсугская».

По территории Новобейсугского сельского поселения протекают реки: Бейсужек Левый, Бузинка, Цыганка.

В состав сельского поселения входит один населенный пункт – станица Новобейсугская.

Основной отраслью экономики Новобейсугского сельского поселения является сельское хозяйство.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Новобейсугского сельского поселения отсутствуют системы централизованного теплоснабжения. Система теплоснабжения станицы Новобейсугская децентрализованная. Находящиеся на территории станицы индивидуальные котельные и газовые котлы отапливают административные и общественные здания.

Теплоснабжение детского сада №14 и здания пищеблока осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2005 г.; котлоагрегаты «АКГВ-29-1» (2 шт.).

Теплоснабжение здания администрации осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2002 г.; котлоагрегаты «АКГВ-29-1» (2 шт.).

Теплоснабжение здания пекарни осуществляется от котельной по ул. Коммунаров. Установленная мощность котельной 0,069 Гкал/час; вид топлива – природный газ; котлоагрегаты «ИШМА-80» (1 шт.).

Теплоснабжение здания клуба и спорткомплекса осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2008 г.

Теплоснабжение здания школы и библиотеки осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,66 Гкал/час; вид топлива – природный газ; год установки – 2009 г.; котлоагрегаты «ДАКОН-190» (2 шт.).

Теплоснабжение зданий ЗАО «Нива» осуществляется от собственной котельной.

Котельная амбулатории по ул. Пролетарская и котельная бани – недействующие.

Частная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов, топливом является природный газ.

Анализ системы теплоснабжения, действующей в населённом пункте, показывает, что существующая система теплоснабжения – оптимальная.

В связи с отсутствием централизованных источников теплоснабжения отсутствуют квартальные и магистральные тепловые сети. Для целей отопления используются встроенные или пристроенные индивидуальные котельные и газовые котлы, поэтому нет возможности привести данные о технических характеристиках тепловых сетей.

В связи с отсутствием на территории станицы Новобейсугская централизованных систем теплоснабжения отсутствуют теплоснабжающие организации, а также отсутствует информация об установленных тарифах и нормативах потребления коммунальной услуги.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Новобейсугского сельского поселения.

Жилищный фонд Новобейсугского сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 года составлял 72,4 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность по Новобейсугскому сельскому поселению (данные актуальны на 2009 г.) – 27,8 кв. м на человека (выше социального норматива на 9,8 кв. м).

На перспективу (к 2030 году) планируется увеличение средней жилищной обеспеченности до размера не менее 30 кв. м на человека, при условии обеспечения отдельной семье индивидуального жилого дома, формирование территории индивидуальной жилой застройки в северо-восточной и восточной частях населенного пункта.

При перспективной численности населения Новобейсугского сельского поселения к расчетному сроку (2030 г.) в 4000 чел., объем жилищного фонда должен составить 83,5 тыс. м2.

Таким образом, прирост жилого фонда должен составить 11,1 тыс. м2, то есть, ежегодный ввод жилья должен составлять приблизительно 0,74 тыс. м2.

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что около 75% нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых домов и около 25% – в многоквартирных малоэтажных жилых домах.

Таким образом, можно предположить, что на территории Новобейсугского сельского поселения будет построено 8,325 тыс. м2 индивидуальных усадебных жилых домов и 2,775 тыс. м2 многоквартирных малоэтажных жилых домов.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Фактические суммарные объемы потребления теплоэнергии от индивидуальных котельных и газовых котлов на 2014 год представить невозможно из-за отсутствия данных.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение к 2030 году (расчетный срок) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результат расчёта представлен в таблице 1.1.

Проектом предусматривается сохранение децентрализованного теплоснабжения в станице Новобейсугская от индивидуальных котельных и газовых котлов на расчетный срок, как для существующих, так и проектируемых индивидуальных жилых построек, многоквартирных жилых домов и административных зданий.

Таблица 1.1

Расчет нагрузок от котельных станицы Новобейсугская

| № | Наименование | Площадь здания, м² | Теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Существующая котельная по пер. Школьный |
| 1 | Школьная библиотека (реконструкция) | 761,7 | 0,018 | 0,025 | 0,001 | 0,044 |
| 2 | Средняя образовательная школа. Спортзал (реконструкция) | 2306,7 | 0,051 | 0,025 | 0,004 | 0,080 |
| 3 | Детский сад (проект) | 2200 | 0,052 | 0,032 | 0,019 | 0,104 |
| ВСЕГО | 0,121 | 0,082 | 0,024 | 0,227 |
| Индивидуальная котельная |
| 1 | Детский сад (проектируемый) | 0,052 | 0,032 | 0,019 | 0,104 | 0,052 |
| 2 | Детский сад (проектируемый) | 0,052 | 0,032 | 0,019 | 0,104 | 0,052 |
| 3 | Участковая больница | 0,038 | 0,0617 | 0,056 | 0,156 | 0,038 |
| ВСЕГО | 0,142 | 0,126 | 0,095 | 0,363 |
| Индивидуальные котлы |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 112406,7 | 20,123 | 0,000 | 3,747 | 23,870 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление станицы Новобейсугская составит 24,46 Гкал/ч (59322 Гкал/год).

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения существующих котельных произвести невозможно, из-за отсутствия необходимых данных, а также из-за отсутствия на территории сельского поселения централизованных источников теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Новобейсугского сельского поселения отсутствуют системы централизованного теплоснабжения. Система теплоснабжения станицы Новобейсугская децентрализованная. Находящиеся на территории станицы индивидуальные котельные и газовые котлы отапливают административные и общественные здания.

Теплоснабжение детского сада №14 и здания пищеблока осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ.

Теплоснабжение здания администрации осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,05 Гкал/час; вид топлива – природный газ.

Теплоснабжение здания пекарни осуществляется от котельной по ул. Коммунаров. Установленная мощность котельной 0,069 Гкал/час; вид топлива – природный газ.

Теплоснабжение здания клуба и спорткомплекса осуществляется от котельной по ул. Ленина. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час; вид топлива – природный газ.

Теплоснабжение здания школы и библиотеки осуществляется от котельной по пер. Школьный. Установленная мощность котельной 0,66 Гкал/час; вид топлива – природный газ.

Теплоснабжение зданий ЗАО «Нива» осуществляется от собственной котельной.

Котельная амбулатории по ул. Пролетарская и котельная бани – недействующие.

Частная жилая застройка отапливается от индивидуальных котлов, топливом является природный газ.

Проектируемая индивидуальная жилая застройка, многоквартирные жилые дома и административные здания планируется обеспечить теплом от индивидуальных котельных (встроенные или пристроенные) и газовых котлов.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Все индивидуальные жилые дома и административные здания на территории Новобейсугского сельского поселения обеспечены теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные котельные, газовые котлы и печи). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Изменение существующей схемы теплоснабжения Новобейсугского сельского поселения не предусматривается. Жилая застройка и административные здания на цели отопления используют индивидуальные котельные (встроенные и пристроенные) и газовые котлы. Перспективные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение к 2030 году представлены в таблице 1.1.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На территории Новобейсугского сельского поселения отсутствуют системы централизованного теплоснабжения. Система теплоснабжения станицы Новобейсугская децентрализованная. Находящиеся на территории станицы индивидуальные котельные и газовые котлы отапливают административные и общественные здания. Поэтому отсутствует информация о водоподготовительных установках.

На перспективу планируемое общее теплопотребление станицы Новобейсугская составит 24,46 Гкал/ч (59322 Гкал/год).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и Выселковского района.

Для обеспечения населения существующего жилого фонда, а также перспективной застройки планируется осуществление следующих мероприятий:

  - реконструкция и модернизация оборудования действующих индивидуальных котельных и газовых котлов;

- строительство двух котельных мощностью 0,06 Гкал/ч и 0,06 Гкал/час для теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемых зданий детских садов по ул. Комсомольского и по ул. Горького;

  - строительство котельной мощностью 0,04 Гкал/час для теплоснабжения проектного здания участковой больницы;

  - оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии;

  - усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Проектом предусматривается сохранение децентрализованного теплоснабжения в станице Новобейсугская от индивидуальных котельных и газовых котлов.

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий, относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а так же к учреждениям отдыха, проектом предусмотрено от отдельностоящих индивидуальных газовых котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для проектного здания детского сада, расположенного по ул. Горького, проектного детского сада по ул. Комсомольского, проектного здания участковой больницы.

Таким образом, для обеспечения станицы Новобейсугская системой теплоснабжения, необходимо выполнить следующие мероприятия на расчетный срок (2030 год):

- строительство двух котельных мощностью 0,06 Гкал/ч и 0,06 Гкал/час для теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемых зданий детских садов по ул.Комсомольского и по ул. по ул. Горького;

- строительство котельной мощностью 0,04 Гкал/час для теплоснабжения проектного здания участковой больницы.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения Новобейсугского сельского поселения предлагается обеспечить планируемую к строительству индивидуальную жилищную застройку, многоквартирные жилые дома и административные здания теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.

На перспективу предусматривается реконструкция котельных, если существующей мощности будет недостаточно для обеспечения абонентов теплом, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Проектом предусматривается сохранение децентрализованного теплоснабжения в станице Новобейсугская от индивидуальных котельных и газовых котлов.

На перспективу предусматривается реконструкция котельных, если существующей мощности будет недостаточно для обеспечения абонентов теплом, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В соответствии с предоставленными данными Администрацией Новобейсугского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными Администрацией Новобейсугского сельского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории Новобейсугского сельского поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, общественные и административные здания предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии (автономные источники теплоснабжения – пристроенные или встроенные котельные, работающие на твердом виде топлива, природном газе). Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

В связи с отсутствием на территории Новобейсугского сельского поселения централизованной системы теплоснабжения, привести расчеты о загрузке каждого источника теплоснабжения невозможно, из-за отсутствия необходимых данных о каждом источнике и подключенной к нему нагрузке.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

На момент разработки настоящй схемы система теплоснабжения на территории Новобейсугского сельского поселения является децентрализованной. Существующая жилая застройка и административные здания на цели отопления используют индивидуальные котельные и газовые котлы. В связи с чем, невозможно привести температурный график для каждого источника тепловой энергии.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для централизованных источников тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Проектом предусматривается сохранение децентрализованного теплоснабжения в станице Новобейсугская от индивидуальных котельных и газовых котлов. Поэтому невозможно привести данные о перспективной тепловой мощности каждого источника теплоснабжения (индивидуальные), действующие на территории станицы Новобейсугская.

На перспективу планируется строительство новых источников теплоснабжения, в том числе:

- строительство двух котельных мощностью 0,06 Гкал/ч и 0,06 Гкал/час для теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемых зданий детских садов по ул. Комсомольского и по ул. по ул. Горького;

- строительство котельной мощностью 0,04 Гкал/час для теплоснабжения проектного здания участковой больницы.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, также их называют альтернативными – это постоянно существующие ресурсы, для получения которых не требуется значительного количества времени. Кроме этого, многие из них постоянно присутствуют в природе, что позволяет их применять без ограничений.

Эффективные возобновляемые источники энергии образуют и разнообразные биомассы. К таким источникам относятся:

- солома;

- дрова;

- опилки;

- твердые органические отходы;

- жидкие органические отходы;

- брикеты и пеллеты.

Использование биомассы и отходов для комбинированного производства тепла и электроэнергии коммерчески оправдано. Сельскохозяйственные, бытовые и промышленные отходы в настоящее время недоиспользуются для производства энергии. Эксплуатация этих ресурсов с применением доступных современных технологий имеет многочисленные экономические преимущества для промышленных предприятий и муниципалитетов. Она могла бы решить проблему переработки отходов и улучшить энергетическую эффективность.

Действующие на территории станицы Новобейсугская источники теплоснабжения (индивидуальные) в качестве топлива использует природный газ, твердое топливо, отходы деревообработки. Ввод новых и перевод существующих источников тепловой энергии на возобновляемые источники энергии, в качестве которых могут выступать местные более дешевые виды топлива (древесные отходы), является основным путем снижения затрат на топливо и сокращение его удельных расходов на тепловую энергию. Древесные отходы являются CO2-нейтральными, имеют низкое содержание серы, относятся к возобновляемым источникам энергии.

Поэтому использование в котельных возобновляемых источников энергии является целесообразным и экономически выгодным мероприятием.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Действующие на территории станицы Новобейсугская децентрализованные источники тепловой энергии в качестве топлива использует природный газ, твердое топливо, а также отходы деревообработки. Проектируемые к строительству котельные планируется оборудовать котлами, работающими на природном газе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, в настоящий момент отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов, многоквартирной жилой застройки и административных зданий на территории Новобейсугского сельского поселения предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии (встроенные и пристроенные котельные) и газовых котлов. Поэтому отсутствует информация о строительстве и реконструкции тепловых сетей.

Децентрализованная система теплоснабжения станицы Новобейсугская на перспективу до 2030 года сохраняется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Новобейсугского сельского поселения система теплоснабжения децентрализованная, поэтому условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Децентрализованная система теплоснабжения станицы Новобейсугская на перспективу до 2030 года сохраняется. Поэтому информация о строительстве и реконструкции тепловых сетей отсутствует.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

На момент разработки настоящй схемы система теплоснабжения на территории Новобейсугского сельского поселения является децентрализованной. Существующая жилая застройка и административные здания станицы Новобейсугская на цели отопления используют индивидуальные котельные и газовые котлы. Поэтому невозможно привести существующий и перспективный топливный баланс системы теплоснабжения.

Децентрализованная система теплоснабжения станицы Новобейсугская на перспективу до 2030 года сохраняется.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2015-2030 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020- 2024 гг. | 2025-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 1.1 | Строительство двух котельных мощностью 0,06 Гкал/ч и 0,06 Гкал/час для теплоснабжения и горячего водоснабжения проектируемых зданий детских садов по ул. Комсомольского и по ул. по ул. Горького | 3000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.2 | Строительство котельной мощностью 0,04 Гкал/час для теплоснабжения проектного здания участковой больницы | 3000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты | 6000 | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Централизованные системы теплоснабжения на территории Новобейсугского сельского поселения отсутствуют. Система теплоснабжения станицы Новобейсугская децентрализованная. Находящиеся на территории станицы индивидуальные котельные и газовые котлы отапливают административные и общественные здания. Поэтому отсутствуют ресурсоснабжающие организации, следовательно, невозможно выделить организацию, для наделения ее статусом единой теплоснабжающей.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Новобейсугского сельского поселения бесхозных тепловых сетей не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация Новобейсугского сельского поселения Выселковского района

Юридический адрес: 353145, Краснодарский край, Выселковский р-н, станица Новобейсугская, ул. Демьяненко, д. 2

Глава Новобейсугского

сельского поселения

Выселковского района                                          _______________    Лапотеев Н.П.

# Text boxes

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НОВОБЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2015 год